MC-500U

无线麦克风使用说明书

- 前面板功能说明

电源开关

LCD液晶显示屏

通道A音量控制旋钮，调节此旋钮可控制通道A音量输出之大小

通道B音量控制旋钮

天线A

天线B

铁金属面板

二、后面板功能说明

混合输出插座

独立通道B输出插座

独立通道A输出插座

平行输出接口A和B

DC电源插座

面版

- LCD液晶显示屏功能说明

- 可选配件

1、手持式无线麦克风

音头/ 网头

手持管体

电池状态及电源指示灯，打开电源开关后，指示灯随之闪亮。当电池电压低于标准工       作电压时，此灯变为常亮，此时应尽快更换电池。

电源开关

电池盒，用以盛装电池，电池电力不足时要及时按开更换。

电池盖

可更换橡胶色带

可拆管尾

2、腰挂式无线麦克风

受音头

音头插座

电源指示灯

电源开关

电池盒

发射天线

频道转换开关

增益调节

- 接收机操作说明

- 拉出天线A和B，使之与机体成90度角。

- 将电源线一头插入本机电源插座，另一头插入供电插座，注意电压要符合当地的市电电压。

- 音频输出的连接

  - 混合输出：将音频线一端插入“MIX OUT”插座，另一端插入前置放大器的“AUX”输入接口或“EMC”优先接口。

  - 独立输出：将附带音频线一端插入“CH.A”或“CH.B”插座，另一端插入前置放大器的“AUX”输入接口或“EMC”优先接口。

- 打开电源开关，LCD显示屏亮，并显示信息。

- 关机前，请将音量调整到最小，打开麦克风后，再调整到适当的音量，以保护音响设备。

- 接收机的安装注意事项

离地面要高于一米

距离面要大于一米

天线要全部拉出，否则将会影响收讯效果

- 手持麦克风操作说明

- 打开电池盒盖，装入2节1.5V电池，注意电池的正负极不能接反。

- 拔电源开关到“NO”，如果接收机没有接收到信号，应检查电池电夺是否不足或电池极性是否接反。

- 拔音频静音开关到“MUTE”（中间档）时，接收机将切断音频输出，抑制噪音通过接收机。

- 性能指标

- 综合性能

载波频率：UHF700-870MHZ                频率稳定性：＜±30ppm

动态范围：＞90dB                         谐波失真：＜0.5%

频率响应：40HZ-15KHZ±3 dB              音频输出：独立式：0-±200mV

混合式：0-±200mV

- 固定式接收机

使用电源外接变压器电压：15V350mA

消耗功率：4WATT

信噪比：＞90 dB

假象干扰比：＞80 dB

邻道干扰比：＞80 dB

接收灵敏度：＞10dBu(SINAD=30 dB）

去加重：50uS

3.手持麦克风

发射功率：8.5mW

调制方式：FM，F3F

最大调制度：±25KHZ

高次谐波：低于主波基准40DBI以上

使用电源电压：2节1.5V电池

连续使用时间：6小时

4、腰挂式无线麦克风

发射功率：8.5mW

调制方式：FM，F3F

最大调制度：±25KHZ

高次谐波：低于主波基准40DBI以上

使用电源电压：2节1.5V电池

连续使用时间：6小时