MC-800

MULTI-FUNATIONAL  MEETING  SYSTEM

多功能会议系统说明书

会议系统功能概述

本系统使用国际先进技术，精心设计制成。该系统功率大，静噪好、抗干扰强、话音清晰、音质雄厚；能根据授话人授话距离、音量自动调节系统音量，达到自动防啸叫的效果；列席机单元具有在静音状态下35秒内自动关机功能。本系统造型美观，线条流畅，格调高雅。本系统最多可带200套列席单元（主席单元数量及位置可任一选择），适应面广，是机关、宾馆、工矿企业、集团公司等大、中、小型会议室首选产品。

一、控机机（MC-800）功能介绍

★功率：550W。常规产品一台主控机最多可带60套代表、主席单元，增加附加设备最多可连接200套代表、主席单元。

★具有四组9P-DIN插座用于系统多路连接。

★具有一组有线话筒输入接口，独立音量调节。

★配有录音输出端。

★内置2  X  50W功放并具高低音调节。

★内置1W监听喇叭并具音量调节。

★内置音调处理器。（高低音调节）。

★系统音量独立可调。

★具有AUX输入独立音量可调。

★具有9位LED系统音频动态指示灯。

★高保真音质、自动抑制啸叫功能。

★内置电话藕合，具有电话会议输入端口，远方与会人员，可以通过电话参加会议。

★本系统根据国际标准IEC914条款设计。

★特有的“T”型DIN插头单线电缆。

★可以为视像中央处理器提供电源和数据通讯口。

★具有BAL接口可以方便的驳接各种效果器。

★本机采用220V交流供电（可选110V交流供电）。

★可平放置于台面或安装于19英寸标准机柜中。

★本系统可接自动跟踪视像系统及表决系统。

★本主控机可与电脑结合或单独使用。

- 列席机话筒的特性

★频率响应：40-16000HZ。

★灵敏度：-42dB±2dB。

★授话参考距离：20-120cm。

★内置1W8Ω扬声器并设置音量调节电位器及外接耳机插孔。

★话筒开启时，本机话筒灯环及指示灯同时发亮。

★主席话筒配耳机一套，领夹麦克风一套；代表话筒配耳机一套。

★独有的主席机带无线话筒功能（可选），代表具有录音输出功能。

★单元由系统主机供电。

★主席话筒具有强制切断代表席麦克风发言的优先功能，从而让主席可以有效的控制会场秩序。

★麦克风具有发言单键与指示灯，可自由控制发言状态。

★具有自动关机功能：在停止发言45秒后，话筒可自动关机。

★使用电容式咪芯，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩，话筒杆具有加长型可供选择。

★使用SYSTEM  B型连接线。单元具有9P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情

况订制处长线。

三、配件

（一）主机附件：

1、主控机电源线1条                           2、电话线1条

3、保险管2只                                 4、列席单元至主机主缆线共2条（13M）

5、回路线（3M）1条                           6、拉手2个

（二）列席机附件：

1、每台列席单元1条3.5M分机线                2、代表话筒配耳机1套

3、主席话筒配领夹咪及耳机各1套               4、每台列席机附海棉球1只

四、主控机面板示意图及功能键说明：

1、电源开关                              2、功入低音调节旋钮（LO.）

3、功放高音调节旋钮（HI.）                4、功放音量调节旋钮（VOL.）

5、电话音量调节旋钮（TEL.）              6、麦克风输入调节旋钮（MIC.）

7、辅助输入调节旋钮（AUX.）             8、主控机监听喇叭音量调节旋钮（Monitor）

9、录音输出信号调节旋钮（REC.）         10、系统线路输出音量调节旋钮（VOL.）

11、列席单元线路接口（LINE）            12、录音信号输出接口（REC）

13、提示音乐调节（MUSIC）              14、系统高音调节（HI.）

15、系统低音调节（LO.）                 16、电话输入插座（TEL.）

17、喇叭接线柱（SPEAKER）             18、移频器输出端（BAL.OUT）

19、移频器输入端(BAL.IN)                20、麦克风输入插座(MIC)

21、辅助输入端（AUX）                  22、保险管（FUSE）

23、交流电源输入插座（AC）

五、列席机功能键说明：

1、线路连插口（LINE）                                      2、耳机插口

3、代表单元为录音输出口，主席单元为领夹咪接口

4、音量调节旋钮                                            5、开关机开关（TALK）

6、灯环（开机时亮，关机时灭）                              7、话筒

8、主席机优先开关（PRIO，代表机无此开产）                  9、内置扬声器

六、系统安装、调试及使用

（一）系统的安装与调试

1、将主控机放置于机柜或台面上，列席单元放置于各坐位的台面上。

2、将13米延长线的公头插于主控机的任一9P-DIN插座（印有LINE的位置）上。

3、用“T”型线的主缆的公头按指示标志插在延长线的母头上，分机线插于列席机的9P-DIN插座上。

4、依次将其它的列席机连接上。如果系统中会议单元较多则可以分成多路连接，并在线缆的尾端将两路串连起来形成回路。

5、如果会议室要求将线隐藏，请提前在施工时将线埋在地下。（视会议室情况先行与本公司联系订制线，请附会议室布局尺寸图，本公司有专人为您配置）。

6、用音频线将主控机上的效果输出端（BAL OUT）与移频器的系统平衡输入、效果输入端（BAL IN）与移频器的系统平衡输出连接好（客户配有移频器时适用）。

7、如果配有调音台，将其连接到主控机的（REC.）上。

8、将功放连接到主控机的（REC.）上，（有调音台时，连接到调音台上）。

9、将音箱连接到功放上。本型号的主控机本身具有功放，可以连接一对50W的音箱，小型会议（300人内可以不用其它功放）连接可直接将音箱连接到主控机的莲花插座（SPEAKER 4-16Ω）附加功放输出端。

10、将录音设备连接到调音台（有调音台时适用时），如果没有调音台就直接连接到主控机后板的（REC.）上。

11、使用电话会议功能时，需要有一台开通的电话，将电话的分线用电话线连接到主机的“TEL IN”，有电话参加会议的，电话铃响后，打开电话会议开关及音量电位器（TEL.）即可进行电话会议。

12、检查系统连接无误后，将会议主机（MC-800）面板上的电源开关置于断开状态（按钮跳出状态），（TEL）电位器关闭，将音量电位器（VOL）调节到最小，其余控制电位器（包括功放的音量调节电位器）调到中心位置。

13、用电源线连接到电源，然后按下主机的电源开关，电源指示灯是否亮。

14、开启会场的任一一支麦克风，通过调节主机的系统音量电位器（VOL.）将音量调节到适当大小，通过系统高（HI.）、低（LO.）调节电位器来调节音质。

注意事项：

将会议主机和会议单元用所配的贴有SYSTEM B字样的“T”型线，按线上的“”标志对准插紧；连接线缆时一定要注意线上的“”标志；分清“T“型线的主缆Master Part（2M端为主缆）和分机线Extension（1.5M端为分机线）。

（二）系统连接图

（三）列席单元的使用

1、发言及关机的操作：当需要发言时，按一下TALK键，此时，指示灯及灯环发亮，进入发言状态，与会人员可以发言。当发言结束时，再按一下TALK键，此时，指示灯及灯环灭，进入待机状态，喇叭有音可聆听其他与会人员的发言。

2、可以通过调节列席单元上的音量调节旋钮来调节本机内置扬声器的音量。

3、主席单元（PRIO）的操作；主席具有优先发言权，当主席需要发言而代表发言还未结束时，主席可以按一下此键中止代表的发言。当众多代表一起开机发言争论，会场秩序混乱时，主席可以按一下此键来中止所有的发言，以维护会场的秩序。

注意事项：

★本设备不得受水滴水溅，设备上不要放置如花瓶一类装满液体的物品。

★本设备的电源开关为单极开关，如长期不用需要拔下电源插头。电源指示灯亮时表示开关已接通，电源指示灯熄灭表示开关已断开。

★设备内不含任何维修零件，为避免触电危险，请不要私自打开机盖，若需维修请与当地经销商联系。

★产品外观以实物为准。本公司保留更改数据资料的权利，恕不事先通知。