AP-9809T数字调谐器

使用手册

性能特点：

- 微电脑控制，数字调谐系统。

- VFD显示，AM/FM各20个电台储存功能。

- 具有自动搜索储存电台功能。

- 具有音频信号电平显示。

- 具有断电记忆功能。

前面板：

- 电源开关                   ⑥下微调/下搜索键

- 电源指示灯                 ⑦立体声/单声道选择键

- 上微调/上搜索键            ⑧ 存储键

- 自动搜索键                 ⑨VFD显示屏

- AF/FM波段选择键           ⑩存储选择键

后面板及连接：

- FM接线口                    ④电源保险丝

- AF接线座                    ⑤电源线

- 音频信号输出座

使用方法：

1、选择电台

本机提供2种选择电台方式

- 直接选台方式:按BAND键选择接收波段,按UP或DOWN键,每按一下接收频率增加或减少一步(FM一步为50KHz,AM一步为9KHz),如果按下UP或DOWN键超过1秒钟,即进入自动搜索状态，接收频率连续增加或减少，当收到电台时自动停止搜索,如果自动搜索达30秒钟仍没有收到电台也将停止搜索。

- 存储调用方式:按BAND键选择接收波段,按M1~+10键可调出M1-M10存储的电台；按下+10键3秒钟松开，屏幕显示‘CH1--’，其中‘1-’闪烁显示，此时再按下M1-M9键可调出M11-M19存储的电台；按下+10键超过3秒钟可调出M20存储的电台。

2、存储电台

本机提供2种存储电台方式

- 自动搜索存储方式:按BAND键选择接收波段；按AUTO键，屏幕‘AUTO’闪烁显示，此时再按UP或DOWN键即进入自动搜索存储方式，如果是按UP键就由频率低端至高端自动搜索存储，收到的电台将按顺序存储到由M1开始的20个存储号；如果是按DOWN键就由频率高端至低端自动搜索存储，收到的电台也按顺序存储到由M1开始的20个存储号。当自动搜索完该波段的接收频率范围或收到的电台超过20个时将停止自动搜索存储。自动搜索存储完毕将自调用M1。

- 手工存储方式：存储的电台可以是当前正接收的电台，也可以是通过上述2种方式选择的电台。按MEMO键，屏幕‘MEM’闪烁显示，同时显示‘CH--’，其中‘--’闪烁，显示的是上次的操作数。可仿照存储调用方法按M1~+10键，改变该数，然后再按MEMO键，当前的电台存储到相应的存储器中，同时屏幕恢复接收显示，表示存储成功。

3、立体声/单声选择

该功能仅在接收FM时有效。按MONO键循环切换立体声或单声状态。在立体声状态时，当FM电台具有立体声信号用信号场强足够便自动工作于立体声方式，同时屏幕中的‘STEREO’（立体声）灯点亮，否则工作于单声方式。在单声状态时，则强制工作于单声方式。单声方式的信噪比优于立体声方式。

性能规格：

| 接收范围 | FM | 87.0-108.0MHz |
| --- | --- | --- |
|  | AM | 522-1611kHz |
| 灵敏度 | FM | 16dBu |
|  | AM | 49dBu |
| 信噪比 | FM | 单声道76Db,立体声70dB |
|  | AM | 40dB |
| 调谐频率步距 | FM | 50kHz |
|  | AM | 9kHz |
| 中频频率 | FM | 10.7MHz |
|  | AM | 450kHz |
| 输出电平 | 0dBV |
| 保护 | AC fuseX1 |
| 电源 | AC 220-240V/50~60Hz |
| 尺寸(长X宽X高) | 482X340X88(mm) |
| 毛重 | 7.98kg |
| 净重 | 6.55kg |