AP-9816T定时系统控制主机

使用手册

性能特点：

● 一周程控定时，每天至少可编定36个时间点，多至255个

● 4个程控定时电源供给通道

● 可“手动”干预程序运行，警报触发随时进入激活状态

● 数码智能显示操作，有多种指示灯，工作状态一目了然

● 正点钟声提示，三种钟声可供选择

前面板：

- 电源开关                  ⑤通道状态指示灯

② 电源指示灯                ⑥人工或警报强插指示灯

③ 数码显示屏                ⑦模式选择开关

④ 星期指示灯                ⑧功能键

⑨ 为删除键(DEL), 为复制键(COPY)

功能键有两种功能，视“模式选择”开关的位置而定：

l、当“模式选择”开关在“运行”（RUN）档位时，功能键的上方标识有效：

RUN-1/2/3/4：手动强行改变4个程控电源输出通道当前的工作状态

RETURN：取消手动指令，返回程控状态

CHIME：钟声手动触发按键

2、当“模式选择”开关在“编程”（PROG）档位时，功能键的下方标识有效：

←　屏显操作位（光标）左移

→　屏显操作位（光标）右移

＋　操作位数字增加（序号节可向上10页一翻）

－　操作位数字减少（序号可向下10页一翻）

↑　当前操作页号增加（向上翻页）

↓　当前操作页号减少（向下翻页）

（以上六键按下超过一秒会连续动作）

后面板：

- ALARM1 IN 告警信号输入端口1          ⑤MAIN1.2公用定时电源输出端口

- ALARM2 IN 告警信号输入端口2          ⑥CH1.2.3.4四个定时通道电源输出口

- ALM1 LINK 告警入口1之链接出口       ⑦FUSE20A保险管(20A)

④CHIME OUT 钟声信号输出端口             ⑧220V交流市电输入口

连接方法：

使用方法：

1.编程定时:先将模式选择（OPTION）开关置于“PROG”位，可进行以下编程操作：

①清除内存:编程前应把内存彻底清除一次，以免从前的残存程序在无意中被执行，从而产生混乱。无论屏幕显示什么内容，按一下“”键，当前页号下的所有程序将被清除。按下“”键持续2秒以上，此时屏幕显示：“DEL  ALL”用以询问用户是否清除全部内存。倘若是，则再按一下“”键，稍待,屏幕将闪烁显示：“SUCC”表示全部清除完毕，1秒之后回到上一状态；否则，5秒之后自动回到先前状态且清除无效。

②每天通电/断电时间之设定:本机可编程设定一周时间表，多至255个定时点可供使用。每个定时点包含序号、星期、正点钟声、电源通道的接通或关断等数据，每一个数据为一节，每一个定时点有8节数据，形成“一页”。其格式如下：进入PROG状态后，缺省显示为第一页的第一节，如下图所示:可用“↑、↓”键

| P001 | -DAY | -- : -- | SN00 | CH-1 | CH-2 | CH-3 | CH-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

循环改变页号，按下1秒会连续改变。页中各节的内容为以前设定的内容，可以清除、重新改写或者继续使用：当该页为空白时，指示灯会一齐闪烁一次以提醒用户。在一页之内，用“←、→”键可改变光标位置，当光标跨越节的分界线时，新的节会逐位移入屏幕（同时旧的逐位退出）。每节中的内容用“＋  、－ ”键予以改变，最后的值即为新值,当数据编辑完成后转入下一节或下一定时点时设备自动确认上次编辑。

2.运行:把模式选择（OPTION）开关置于“RUN”位，所设程序即被确认并启动运行。

3.手动控制:在运行模式下，按下“RUN-1、2、3、4”任何键，则相应的通道会改变状态，同时该通道的电源通断状态不再受程序控制。任一通道处于手动强制时，“FORCED”指示灯会点亮。其它通道仍按程序运行。如要取消手动控制,则按“RETURN”键直至“FORCED”指示灯熄灭所有通道回到程序控制状态。

4.警报强插:当后面板之ALARM口加入有效的警报信号时，本机会自动上电，MAIN1、2会被强制接通电源，同“FORCED” 指示灯会点亮。这时除手动控制外，本设备的任何控制都对MAIN1、2无效，直到该警报信号消失，本设备的控制才会恢复。

5.钟声：在运行状态下，所编程序的每一页正点时，都会触发该页所设定的钟声响25秒；随时按下“CHIME”键，对应屏显为“Sn 01”的钟声会被触发一次。钟声被触发时，机内扬声器会发声，同时后面板上的“CHIME  OUT”口有音频钟声信号输出。

编辑程序：

1.当星期节显现时，上次（或上页）设定的某个星期灯会点亮。可用“＋ 、－ ”键予以更改,改妥后用“→ 、← ”键移至另一节，设备自动确认并可设定该页的其它参数。

2.当钟声节显现时，屏幕上会默认出现上次（或上页）设定值，并输出相应的钟声一次。可用“ ＋、－”键予以更改设定。

3.当通道节显现时，相应的通道灯应指示，由“＋ 、－”键决定其点亮或熄灭。当点亮CH1通道灯时，CH2、3、4通道灯会自动跟随复制点亮，也可以单独设定。如要单独设定点亮CH1，用“→ 、← ”键移至CH2、3、4各节时“-”键关闭CH2、3、4仅点亮CH1灯即可。通道灯点亮表示该通道在选定的时间开通,熄灭则表示该通道在选定的时间被关闭。

4.MAIN1.2通常作为功放的电源插座,CH1.2.3.4通常作为信号源的电源插座.当电源开通或预设的程序开始执行时,MAIN1.2会正点开通,而CH1.2.3.4会延迟10秒开通,防止功放产生砰击声.而当电源关闭或预设的程序关闭时,CH1.2.3.4全关的情况下,MAIN1.2会延迟30秒关闭.

5.定时节的设定可参照“对时”。

6.无论屏幕显示哪一节，点击“↑、↓ ”键当前操作会转入下（上）一页，屏幕将会短时显示当前页号以提醒用户，紧接着显示该页的相应节数据。

7.复制程序:当一周内每天（或若干天）的定时相同时，可在编定一天的程序后 ，按“”键，这时屏幕显示“COPY”同时该天对应的星期灯会点亮，该天的程序将被作为复制源。而另外 六个星期灯中有一个灯会闪烁（通常为最左边一个）。这时可用“← 、→”键移动光标位，而用“ ＋、－”键改变其状态。点亮者将被复制为目标，用户可根据需要选定复制几天或是整周。最后再次按“”键，“COPY”变为闪烁的“SUCC”，1秒之后回到编程状态则复制完成。

8.程序浏览:编程完毕，可用“ →、←”两键向前或向后浏览已编程序。中途仍可用“＋、－ ”键进行修改，最新的数据即是有效数据。

9.对时:将模式选择（OPTION）开关置于“CAL”位，可进行时间、星期调校,此模式有两组（两节）参数。用“ ←”键或“→”键改变光标位置， 用“＋”键或“－”键改变光标所在位置的数值。进入星期节时，屏幕显示“DAY”不变，但前面板上相应的星期指示灯点亮。 用“＋”、“－”键改变星期(点亮不同的星期灯)，使之同当天对应。调校时间时，置定值最好略超前于实际时间(因允许最小误差为分钟)，待正点时将模式选择开关切换至“RUN”即自动确认并启动走时。

编程注意事项:

当设置程序时,由于某些误操作会出现一些程序上的冲突,造成程序不执行,严重的也许会造成死机,常出现的程序上逻辑错误有如下几点:

- 每个定时点都不能与其它的相同,即不能设置两个所有数据完全相同的定时点.

- 编程时,定时点的先后顺序一定要与所定时的时间早晚顺序一致,即时间早的定时点要在前,时间晚的在后.

- 当上一个定时点所设定的某CH通道为“开”,再设定下一个定时点时,在不改变其它数据状态(即时间、星期、铃声)情况下,其对应上一定时点的CH通道一定要设为“关”.

- 当手动按键启动时，即FORCED绿灯亮，所设定的程序不会自动执行，只有按“↑”RETURN键直至FORCED绿灯熄灭时，程序才会执行.

5. 提醒:每次进行操作前,请确认设备的运行模式选择（OPTION）开关是否处于对应的状态.

性能规格：

| 电时插座 | 2+4只 |
| --- | --- |
| 插座容量 | MAIN1：220V，10A |
|  | MAIN2：220V，5A |
|  | CH1、2、3、4：均为220V，1A |
| 定时次数 | 可编程，不少于255个时间点 |
| 时间制式 | 24小时制 |
| 可编程通道数 | 4个 |
| 钟声种类 | 3种 |
| 钟声电平 | 300mV |
| 警报信号入口 | 两路，其中1路可链接输出 |
| 警报信号电平 | 0V（短路） |
| 保护 | 20A交流保险管一只 |
| 工作电源 | AC 220-240V/50~60Hz |
| 尺寸(长X宽X高) | 482X365X88（mm） |
| 毛重 | 8．67kg |
| 净重 | 7．24kg |